Dotyczy postępowania:     KO-0413/6/16

Załącznik nr. 3

Specyfikacja systemu kamer dla  serwerowni.

| System kamer dla serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej o konfiguracji jak poniżej : |
| --- |
| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) |
| Rejestrator sieciowy HIKVISION NVR DS-7716NI-E4/16P Wersja : Switch PoE - sztuk 1 | Wejścia video : 16 kanałów IP Wyjćcia video : 1 x VGA , 1 X hdmi Maksymalna rozdzielczość nagrywania : 3072x2048 6 mpix Format kompresji : H.264 + H.264/MPEG 4 Obsługa dysków : 4 x HDD SATA III Interfejs sieciowy : Ethernet 10/100/1000 Base -T Ilość obsługiwanych kamer : 16 kanałów Możliwość instalacji napędu DVD-RW przy zajętych 2 slotach na dyski Funkcja Switch-a PoE Obsługa zdalna przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej z menu w języku polskim |  |
| Dysk twardy SATA III Western Digital Purple 4 TB - sztuk 2 | Seria : Western Digital Purple Pojemność: 4 TB Cache : 64 MB Gwarancja : 3 lata od daty produkcji w serwisie WD |  |
| Kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I - 5 sztuk kamer | Rozdzielczość : 4 Mpix - 2688x1520 pikseli Funkcje obrazu : 3D-DNR , WDR , BLC Przetwornik 1/3" 4 MP Progressive Scan CMOS Rozdzielczość: 2688x1520 pikseli / 20 kl/s Kompresja : H.264+ / H.264 Czułość: 0.01 lux /F 1.2 Obsługa kart pamięci : microSd , microSDHC / microSDXC Stopień ochrony przed wandalizmem: co najmniej IK08 Klasa szczelności obudowy : IP66 Zasilanie : DC 12v lub PoE (802.3af) |  |
| Switch 16 - portowy SW16-TP300 - sztuk 1 | Interfejs : 16 x port RJ45 PoE 802 af/at 2x port RJ45 Uplink Moc zasilacza PoE : 250W ( at<30W na port , af<15,4 W na port) Zasięg: PoE (Link) 150 m , Uplink : 150 m Mocowanie RACK w komplecie Zasilanie: AC 100-240V |  |
| Szafa Rack 19" 12U 600 mm wisząca W6612 - sztuk 1 | Rack 19" wisząca Rozmiar : 12 U Nośność statyczna : do 60 kg Drzwi przednie przeszklone Wymiary : 600x600x635 mm ( szer./gł./wys.) Drzwi boczne z możliwością demontażu Otwory na przewody od góry i od dołu Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych Możliwość zamontowania 2 wentylatorów w suficie |  |
| Półka doczołowa do szafy Rack 19' 600mm - sztuk 1 | Rozmiar : 1U Nośność półki : 20 kg Współpraca z szafami wiszącymi Wymiary : 483x350mm |  |
| Kabel FTP - 305 metrów bieżących | FTP 4 x 2 x 0,57 mm Kategoria : 6E Żyły : miedziane Kabel ekranowany |  |
| Materiały montażowe | Wszelkie materiały wymagane do połączenia systemu i montażu kamer oraz poprowadzenia instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. korytka kablowe) |  |
| Montaż i konfiguracja systemu | Wykonanie usługi montażu systemu i kamer w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| Gwarancja | Producenta na dostarczony sprzęt oraz 36 miesięcy na wykonaną instalację sprawowana przez Wykonawcę w miejscu instalacji u Zamawiającego |  |

sporządził:

M. Motyka

zatwierdził i podpisał: