Załącznik nr. 2

Specyfikacja serwera HP Proliant ML370G6 CTO

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | producent, model, nr katalogowy |
| Obudowa | Obudowa Tower z możliwością konwersji do zamontowania w szafie rack 19" |  |
| Typ procesora | Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorom Intel Xeon E5620. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów, przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon E5620 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów. |  |
| Pamięć RAM | 32 GB DDR3 Registred. Serwer musi posiadać conajmniej 18 slotów na pamięc RAM. Możliwość konfiguracji pamięci w trybach z ochroną memory mirror, lockstep oraz online spare. Możliwośc instalacji w serwerze 384 GB pamięci RAM |  |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Sloty PCI | Minimum 9 Slotów PCI-E Generacji 2 z czego conajmniej 2 sloty w rozmiarze x16. |  |
| Dyski HDD | 4 dyski 2 TB 6G 7.2K 3.5in DP MDL SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania 14 dysków w wewnętrznych zatokach serwera przy odpowiedniej konfiguracji klatek. |  |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Mozliwośc rozszerzenia funkcjonalnosci do budowania zabezpieczeń RAID na poziomie 50/6 |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna (min. 64 MB) |  |
| Porty | 4 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 6 portów USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. Wewnętrzny slot na karte SD. |  |
| Napęd dysków optycznych | DVD-RW |  |
| Zasilanie | 2 Redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy maksymalnej minimum 460W; możliwość zastosowania zasilaczy o mocy maksymalnej minimum 1200W |  |
| Wiatraki | Redundantne wiatraki Hot-Plug. |  |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość o rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
| Systemy operacyjne oraz wirtualizacyjne wspierane przez serwer | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware HP Citrix Essentials for XenServer |  |
| Zainstalowane oprogramowanie na serwerze | MS Windows Server 2008 Standard Ed. R2 (DVD media, 5-CAL) x64 PL + MS Windows Server 2008 25-CAL User |  |
| Dołączony monitor | Model monitora HP 2011x : Przekątna min 20”; podświetlenie LED; jasność 250 nitów; kontrast 1000:1; czas odpowiedzi plamki 5 ms; plamka 0,277 mm; częstotliwość pozioma 24-83kHz; pionowa 50-76 Hz; maksymalne zużycie energii 27W. Gwarancja producenta 1 rok. |  |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji – czas reakcji następny dzień roboczy, w przypadku uszkodzenia dysków nośniki danych pozostają u Zamawiającego – wymagane dołączenie oświadczenia producenta o sprawowaniu serwisu zgodnie z SIWZ. |  |
| Inne | Sprzęt ma być nowy, nieużywany, dedykowany na rynek Polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji – załączyć oświadczenie producenta. Niedopuszczalne są zmiany konfiguracyjne serwerów na drodze pomiędzy Producentem a Zamawiającym. |  |

sporządził:

M. Motyka

zatwierdził i podpisał: