Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiot inwestycji: Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy dla potrzeb utworzenia

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Adres inwestycji: Środa Śląska

ul. Wrocławska 4

Inwestor: Powiatowy Urząd Pracy

w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 4

55-300 Środa Śląska

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA

1) Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

budowlanych przy remoncie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej 4 w Środzie Śląskiej

2) Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji

zadania.

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową

oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru.

2. Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w kosztorysie

i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

4. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianego remontu z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

6. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

7. Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

. odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

. odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

. odbiorowi końcowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu

8. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

9. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

10. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

. .dziennik budowy i ewentualnie książki obmiaru dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

. receptury i ustalenia technologiczne

. wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

. ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji

. specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

11. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianego remontu Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż.i ochrony środowiska

12. Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na swój koszt.

III Posadzki

Po zdemontowaniu wierzchnich warstw z wykładzin PCV i deszczułek, należy usnąć resztki lepiku i wyrównać zgrubnie poprzez szlifowanie,następnie wypoziomować warstwą średnio 2 mm masą samo poziomującą i zagruntować gruntem. Takie same wymogi dla istniejącej (starej) posadzki z płytek ceramicznych.

Układanie wykładziny:

Pracę rozpoczynamy od rozwinięcia wykładziny i dopasowania jej do pomieszczenia. Przy

wykładzinach wzorzystych musimy zadbać o właściwe dopasowanie wzoru. Arkusze

rozłożone w miejscu przyklejenia nie powinny się przesuwać. W tym celu najlepiej ułożyć

na nich coś cięższego.

Linie łączenia arkuszy będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle do

kierunku światła, czyli od okna. Przy ścianach arkusz wywijamy na wysokość

ok 12 cm (wykonać cokoliki wysokości 10cm – należy skalkulować dodatek – przedmiary obejmują powierzchnię podłóg). Cięcia należy dokonać ostrym nożem wzdłuż stalowej listwy. To sprawi,

iż cięcie będzie równe. Po przecięciu i usunięciu ścinków należy odwinąć arkusze do

połowy ich długości. Aby nie przesuwały się najlepiej obciążyć nieodwinięte części wykładzin. Na odsłonięte podłoże należy rozprowadzić klej.

Warstwa kleju musi być równomiernej grubości.

Na pokryte klejem podłoże należy przyłożyć odwinięte poprzednio połowy arkuszy,

dopasować je dokładnie na styku i następnie starannie docisnąć. To samo należy zrobić z

nieprzyklejonymi jeszcze połówkami wykładziny, gdyż powinna ona być przyklejona na

całej powierzchni.

Następnie odcinamy zbędne resztki wykładziny przy ścianie.

Układając wykładzinę, szczególnie elastyczną, musimy pamiętać o dokładnym usunięciu

pęcherzyków powietrza. Można zrobić to kawałkiem drewienka owiniętego miękką

szmatką, bądź filcem tak aby nie uszkodzić wykładziny.

Wymagania odnośnie wykładzin

Wykładziny podłogowe winylowe o strukturze jednorodnej, homogeniczne, ogniotrwałe Bfls1

i antypoślizgowe R9.

Klasyfikacja użytkowa wg normy EN 685: komercyjna 34, przemysłowa 43,

Grubość całkowita ≥ 2,0 mm .

Warstwa użytkowa ≥ 2,0 mm,

Zabezpieczenie wierzchnie powłoką poliuretanową PUR

Grupa ścieralności wg EN-660-2 P.

Odporna na nacisk punktowy oraz na oddziaływanie krzesła na rolkach.

Wykładziny musza posiadać:

- aktualną aprobatę techniczną ITB,

- atest higieniczny PZH.

IV Gładzie i malowanie

ściany należy oczyścić z luźnych warstw farby, odprysków tynku, następnie należy uzupełnić ubytki i pęknięcia tynku, zgrubnie wyrównać poprzez szlifowanie, następnie całość zagruntować, na tak przygotowane podłoże nałożyć gładź gipsową, po wyschnięciu przeszlifować siatką do szlifowania gładzi i ponownie zagruntować.

Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej. Drugie malowanie wykonać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +- 5oC ( w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC i nie wyższej niż 22oC

Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami emulsyjnymi

Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Nie powinny być uszkodzone. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite, równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb.

V Wymiana drzwi

Zakres prac:

- zdjąć skrzydła  drzwiowe ,

- wykuć ościeżnice ,

- przygotować otwory do montażu nowych  drzwi

- założyć na ościeżnice systemowe kotwy przewidziane przez producenta  ,

- obsadzić ościeżnice w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzić kołki mocujące kotwy,

- założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie ,

- zabudować  zamki, pochwyt, klamki ,

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy  i ram pianką poliuretanową montażową,

- wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wapiennej  na ościeżach i ścianie

- wykonać roboty wykończeniowe

- wywieźć materiały z rozbiórki

Materiały:

Ościeżnice uniwersalne stalowe typu FD-1 lub FD-7

Drzwi płytowe pełne i przeszklone obłożone płytami tłoczonymi HDF malowanymi lub oklejanymi na biało wypełnienie pełną płytą wiórową wyposażone w klamkę z zamkiem wpuszczanym z wkładką patentową.

Drzwi 80' i 90' wyposażone w 2 zawiasy

drzwi 100' wyposażone w 3 zawiasy

VI Ścianka działowa z płyty kartonowo-gipsowej na ruszcie

wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych /100/, z obustronnym pokryciem, grubości 12,5 cm, z

wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni wełną mineralną grubości 10 cm

wykonanie wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe

słupki wzmacniające przy otworach drzwiowych

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Wykonanie konstrukcji rusztu metalowego

Ruszt metalowy wykonuje się poprzez zamontowanie profili łączących do podłogi, ścian stykowych i stropu za pomocą kołków rozporowych w rozstawach min. 1000mm. Przed zamontowaniem należy na profile nakleić taśmę uszczelniającą. Następnie montuje się profile główne, pionowe. Rozstaw elementów rusztu należy tak dobrać aby wymiar osiowy nie przekraczał 600mm.

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Płyty kartonowo –gipsowe montuje się do rusztu metalowego za pomocą specjalnych blachowkrętów w odstępach co min. 250mm. Po zamontowaniu płyt na jednej stronie należy wypełnić szczelnie przestrzeń pomiędzy elementami rusztu za pomocą mat wełny mineralnej. Montaż  płyt po drugiej stronie należy rozpocząć od płyty przyciętej o połowę standardowej szerokości. Płyt gipsowych nie można przykręcać do profili przyłączeniowych.

VII Sufit podwieszany

Montaż  sufitów podwieszanych wykonuje sie w następującej kolejności :

-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu (minimalna wysokość pomieszczania po wykonaniu nie mniejsza jak 3 m)

-wyznaczenie rozstawu wieszaków

-zamocowanie głównych profili podłużnych

-montaż profili poprzecznych

-ułożenie izolacji i rozprowadzenie instalacji zasilającej oświetlenie halogenowe

-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać się z dwóch warstw : dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej .

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik.

Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podłużny : 420mm

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.

VIII Wymiana grzejników centralnego ogrzewania

Zakres robót:

- opróżnienie wody z istniejącego układu c.o.

- demontaż istniejących grzejników, zaworów

- demontaż istniejących przewodów odejść poziomych instalacji c.o.

- Montaż nowych grzejników instalacji c.o.

- montaż nowych przewodów instalacji c.o.

- montaż nowych zaworów i głowic termostatycznych oraz pozostałej armatury

- płukanie instalacji c.o.

- Wykonanie badań i prób ciśnieniowych instalacji c.o. na zimno i na gorąco

- wykonanie regulacji instalacji c.o.

Materiały

Wymagania ogólne

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polskimi Normami i lub zgodności z aprobatami technicznymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi

na to pisemną zgodę.

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inwestora Nadzoru – materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych materiałów zostaną przez Wykonawcę wykonane na jego koszt.

Przewody instalacyjne

Przewody instalacji centralnego ogrzewania do poszczególnych grzejników wykonać z rur stalowych czarnych ze stali R35. Rury muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich przedmiotowych norm. Rury dostarczone na budowę powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez pęknięć, widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją i uszkodzeniami.

Grzejniki

Jako elementy grzejne w instalacji c.o. stosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. Wszystkie grzejniki mają być wyposażone w korek, odpowietrznik i zawieszenia odpowiednie dla wielkości i długości grzejników.

Grzejniki dostarczone na budowę powinny być w opakowaniach ochronnych a ich usunięcie możliwe jest dopiero p0o wykonaniu całości instalacji i po zakończeniu prac wykończeniowych. Grzejniki nie mogą posiadać uszkodzeń powłoki malarskiej, wgnieceń blachy, wżerów lub jakichkolwiek innych uszkodzeń. Jakość grzejnika powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Zawory i głowice termostatyczne

Zawory termostatyczne, z nastawą wstępną, mają być przystosowane do pracy w temperaturze max. 120O C i PN 10 oraz do współpracy z głowicami termostatycznymi.

Zawory i głowice termostatyczne dostarczone na budowę powinny być w oryginalnych opakowaniach producenta a ich jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Zawory odcinające proste z funkcją napełniania – opróżniania

Zawory odcinające proste umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji, z funkcją napełniania-opróżniania, do montażu na powrotnej gałązce grzejnikowej, przystosowane do pracy w temperaturze max 120O C i PN 10.

Zawory dostarczone na budowę powinny być w oryginalnych opakowaniach producenta a ich jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Pozostała armatura i elementy montażowe

Śrubunki mosiężne proste, złączki redukcyjne do rur stalowych, korki grzejnikowe, odpowietrzniki grzejnikowe, wsporniki grzejnikowe, uchwyty grzejnikowe, dostarczone na budowę powinny być pogrupowane, ze względu na rodzaj, przeznaczenie, średnice oraz w jednoznaczny sposób oznakowane a ich jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Demontaż

Przewiduje się odzysk grzejników stalowych członowych w ilości 7szt. Zdemontowane grzejniki (do odzysku) należy złożyć w miejscu wskazanym przez użytkownika na podkładach drewnianych w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. Pozostałe grzejniki przeznaczone do złomowania Wykonawca ma wywieźć do najbliższej składnicy złomu. Pieniądze uzyskane ze składowania Wykonawca obowiązany jest przekazać inwestorowi.

Montaż przewodów

Przed montowaniem przewodów należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania się stosowania rur i przewodów pękniętych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. Montaż przewodów należy wykonać w następującej kolejności: wyznaczenie miejsc poprowadzenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń.

Montaż grzejników

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Należy zachować kolejność robót: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. Grzejniki należy montować w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Zaleca się aby opakowanie zabezpieczające zostało zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Wszystkie grzejniki mocować do ścian przy użyciu odpowiednich do rodzaju grzejnika zawiesi, uchwytów i wsporników. Grzejnik powinien się opierać całkowicie na wszystkich wspornikach lub uchwytach. Wsporniki, uchwyty i zawiesia grzejników powinny byś osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób pewny i trwały. Dla właściwej cyrkulacji powietrza należy zapewnić odpowiednie odległości od posadzki do dolnej krawędzi grzejnika.

Montaż zaworów i głowic termostatycznych

Rurociągi z armaturą wyposażoną w końcówki gwintowane łączyć za pomocą połączeń gwintowanych. Kolejność wykonywania robót: sprawdzenie działania zaworu, nagwintowanie końcówek, wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, uszczelnienie gwintów materiałem uszczelniającym, skręcenie połączenia.

Armatura powinna być zamontowana w taki sposób, aby przepływ wody był zgodny z kierunkiem przepływu oznaczonym na korpusie.

Zawory należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Zabudowana armatura musi odpowiadać parametrom pracy instalacji – tzn. dopuszczalna temperatura i dopuszczalne ciśnienie podane przez producenta musi być większe od parametrów pracy instalacji.

IX Drzwi antywłamaniowe

Drzwi antywłamaniowe zewnętrzne, otwierane do środka, wyposażone w zamek klasy C, klamki, samozamykacz

Kolejność prac jak dla wymiany drzwi wewnętrznych